Информационное письмо Иркутского УФАС.    Излишние требования заказчиков к материалам при формировании аукционных документаций,  могут рассматриваться как необоснованное ограничение числа участников.

Государственным и муниципальным заказчикам,
 уполномоченным органам Иркутской области
 
 
В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе Иркутским УФАС России проведено исследование вопроса об обоснованности действий заказчиков (уполномоченных органов)  при формировании аукционных документаций.  В соответствии с установленными требованиями участникам закупок необходимо указать в заявках конкретные значения материалов,  используемых в ходе выполнения работ.  Так,  в настоящее время общепринятой практикой среди заказчиков (уполномоченных органов)  является следующее описание характеристик требований материалов,  в частности,  асфальтобетонной смеси:  необходимо указать размер зерен в процентах по массе для асфальтобетонной смеси в соответствии с требованиями,  указанными в таблице 3  ГОСТ 9128-2009  «Смеси асфальтобетонные дорожные,  аэродромные и асфальтобетон.  Технические условия» (далее ГОСТ),   
выдержка из таблицы 3
Вид и тип смесей и асфальтобетонов
Размер зерен,  мм,  мельче
20
15
10
5
2,5
1,25
0,63
0,315
0,16
0,071
Горячие:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  высокоплотные
90-100
70-100
56-100
30-50
24-50
18-50
13-50
12-50
11-28
10-16
 
 
  
Кроме того,  заказчики в дополнение к требованиям о гранулометрическом составе асфальтобетонной смеси устанавливают также требования:  остаточная пористость,  предел прочности при сжатии,  водостойкость,  трещиностойкость и т.д.  В силу указанного ГОСТ (раздел 4)  определена классификация асфальтобетонной смеси,  а именно:  в зависимости от вида минеральной составляющей (п.4.1),  вязкости используемого битума и температуры при укладке (п.4.2),  наибольшего размера минеральных зерен (п.4.3),  величины остаточной пористости (п.4.4),  содержания в них щебня (гравия)  (п.4.5),  показателей физико-механических свойств и применяемых материалов (п.4.6).
Согласно полученных Иркутским УФАС России заключений специалистов установлено,  что «качество асфальтобетонной смеси,  изготовленной на заводе характеризуется рядом показателей:  степенью соответствия фактических содержаний компонентов их проектным значениям,  температурой нагрева,  однородностью перемешивания компонентов (щебня,  песка,  минерального порошка,  битума,  различных добавок).  Их определяют путем испытания проб смеси,  отобранных из отдельных замесов.  Согласно п.1.6  «Методических рекомендаций по оценке однородности дорожного асфальтобетона» 1980  года показатели качества асфальтобетонной смеси – это статистические величины.  Под влиянием большого количества производственных факторов происходят колебания состава температуры,  однородности асфальтобетонных смесей,  поэтому невозможно получить асфальтобетонную смесь с абсолютно одинаковыми показателями».
Таким образом,  при подготовке заявки на участие в закупке потенциальные участники лишены возможности достоверно указать конкретные характеристики  асфальтобетонной смеси.
В этой связи,  Иркутское УФАС России полагает,  что допустимым с точки зрения Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе)  и ГОСТ,  будет такое описание заказчиком характеристик асфальтобетонной смеси,  которое соответствует установленной стандартом классификации этого материала,  при этом требования об указании конкретных значений составных частей смеси,  в виду вышеизложенного,  может рассматриваться как необоснованное ограничение числа участников,  являться нарушением статьи 33  Закона о контрактной системе.
Предлагаем учитывать указанное заключение при осуществлении закупок.
Иркутское УФАС России при осуществлении контрольных функций будет руководствоваться указанной позицией.

2015-01-14  07:41:00